Приложение к схеме теплоснабжения д. Чижа

- Функциональная структура теплоснабжения д. Чижа

Для теплоснабжения деревни Чижа используются исключительно индивидуальные системы теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения д. Чижа. Таблица 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| улица Набережная |
| 1 | улица Набережная дом 1 | жилой дом | печное |
| 2 | улица Набережная дом 1 А | не жилой дом | печное |
| 3 | улица Набережная дом 2 | жилой дом | печное |
| 4 | улица Набережная дом 3 | жилой дом | печное |
| 5 | улица Набережная дом 4 | пекарня | печное |
| 6 | улица Набережная дом 5 | склад | не отапливается |
| 7 | улица Набережная дом 6 | жилой дом | печное |
| 8 | улица Набережная дом 7 | жилой дом | печное |
| 9 | улица Набережная дом 8 | жилой дом | печное |
| 10 | улица Набережная дом 9 | жилой дом | печное |
| 11 | улица Набережная дом 10 | жилой дом | печное |
| 12 | улица Набережная дом 11 | жилой дом | печное |
| 13 | улица Набережная дом 12 | жилой дом | печное |
| 14 | улица Набережная дом 13 | здание ОС | печное |
| 15 | улица Набережная дом 14 | жилой дом | печное |
| 16 | улица Набережная дом 15 | жилой дом | печное |
| 17 | улица Набережная дом 16 | жилой дом | печное |
| 18 | улица Набережная дом 17 | школа | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 19 | улица Набережная дом 17 А | часовня | не отапливается |
| 20 | улица Набережная дом 18 | жилой дом | печное |
| 21 | улица Набережная дом 19 | жилой дом | печное |
| 22 | улица Набережная дом 20 | жилой дом | печное |
| 23 | улица Набережная дом 21 | жилой дом | печное |
| 24 | улица Набережная дом 22 | жилой дом | печное |
| 25 | улица Набережная дом 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 26 | улица Набережная дом 24 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 27 | улица Набережная дом 25 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 28 | улица Набережная дом 26 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 29 | улица Набережная дом 27 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица Бармина |
| 30 | улица Бармина дом 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 31 | улица Бармина дом 1 а | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 32 | улица Бармина дом 1 б | жилой дом | печное |
| 33 | улица Бармина дом 2 | жилой дом | печное |
| 34 | улица Бармина дом 2 а | ДЭС | не отапливается |
| 35 | улица Бармина дом 3 | не жилой дом | печное |
| 36 | улица Бармина дом 4 | жилой дом | печное |
| 37 | улица Бармина дом 5 | жилой дом | печное |
| 38 | улица Бармина дом 6 | жилой дом | печное |
| 39 | улица Бармина дом 7 | 2-х кв. жилой дом | печное |
| 40 | улица Бармина дом 8 | жилой дом | печное |
| 41 | улица Бармина дом 9 | не жилой дом | печное |
| 42 | улица Бармина дом 10 | жилой дом | печное |
| 43 | улица Бармина дом 11 | не жилой дом | печное |
| 44 | улица Бармина дом 12 | жилой дом | печное |
| 45 | улица Бармина дом 13 | жилой дом | печное |
| 46 | улица Бармина дом 14 | жилой дом | печное |
| 47 | улица Бармина дом 16 | жилой дом | печное |

- Предложения по строительству центральных источников теплоснабжения

Строительство одной котельной, работающей на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч). Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водонагревательную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии;

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения. Работа предлагаемой котельной на дизельном топливе, дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и потери тепловой энергии всех видов.

- Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства центрального источника теплоснабжения.

По предварительным расчетам стоимость предложенной котельной на октябрь 2011 года составляем порядка 14 000 000 рублей. Стоимость приведена без учета газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставка до д. Чижа.

Предварительная стоимость строительства новой котельной составляет порядка 20 000 000 рублей с прочими расходами.

Строительство новых тепловых сетей по предварительной оценке составляет 3 000 000 рублей.

Источник инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

- Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МПЗР «Севержилкомсервис».