Схема теплоснабжения

Муниципального образования

«Канинский сельсовет» ненецкого Автономного Округа

село Несь

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения с. Несь	2

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	2

Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	2

Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	3

Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы	5

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	7

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Несь	8

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	16

Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	17

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки	19

Раздел 5.  Перспективные топливно-энергетические балансы	20

Раздел 6. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	21

# Схема теплоснабжения с. Несь

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В селе Несь НАО в соответствии с документами территориального планирования предусмотрено только индивидуальное теплоснабжение  объектов жилищного фонда и общественных зданий.  Отопление осуществляется посредством внутридомовых печей и индивидуальных котлов.

### Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году построить и ввести в эксплуатацию 3 источника теплоснабжения: Котельная №1, Котельная №2 и Котельная №3, а к 2016 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации села Несь.

### Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Приросты площади строительных фондов.

Площадь строительных фондов, планируемых к подключению в 2014 году к Котельной №1 с. Несь  составляет  9909 м2.

Приросты площади строительных фондов планируемых к подключению к Котельной №1 на 2015г. составят 5400м2, на 2016г. – 4889м2.

Площадь строительных фондов, планируемых к подключению в 2014 году к Котельной №2 с. Несь  составляет  4364 м2.

Приросты площади строительных фондов планируемых к подключению к Котельной №2 на 2015г. составят 3479м2, на 2016г. – 3396м2.

Площадь строительных фондов, планируемых к подключению в 2014 году к Котельной №3 с. Несь  составляет  6793 м2. Приростов площади  строительных фондов не планируется.

2. Приросты объемов потребления тепловой энергии.

а) Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями, подключенными к Котельной №1 по данным на 2014 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 1,36МВт(1,173Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) по данным на 2015г. составляет 0,725МВт (0,625Гкал/ч), на 2016г. - 0,656МВт (0,566Гкал/ч).

б) Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями, подключенными к Котельной №2 по данным на 2014 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,586МВт(0,505Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) по данным на 2015г. составляет 0,467МВт (0,403Гкал/ч), на 2016г. - 0,456МВт (0,393Гкал/ч).

в) Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями, подключенными к Котельной №3 по данным на 2014 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,912МВт(0,786Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии не планируется.

### Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1. Описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме с. Несь. Зона действия планируемого к строительству источника теплоснабжения – все объекты жилищного фонда и общественные организации с. Несь.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2014г. - год планируемого ввода в эксплуатацию центральных источников тепловой энергии.

а) Котельная №1

Общая установленная мощность основного оборудования 5,1 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (в 2014г. будет равна установленной): 5,1Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 2,55Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 2,55Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 1,173Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,058 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 1,32Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1 представлены в Таблице 1.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1. Таблица 1.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,10 | 5,05 | 5,00 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,550 | 2,525 | 2,499 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 2,550 | 2,525 | 2,499 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1,173 | 1,798 | 2,364 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,035 | 0,054 | 0,071 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,023 | 0,036 | 0,047 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,32 | 0,64 | 0,02 |

а) Котельная №2

Общая установленная мощность основного оборудования 3,01 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (в 2014г. будет равна установленной): 3,01Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 1,505Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,505Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,505Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,025 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,97Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2 представлены в Таблице 1.1

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №2. Таблица 1.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,01 | 2,98 | 2,95 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,505 | 1,490 | 1,475 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,505 | 1,490 | 1,475 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,505 | 0,908 | 1,301 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,027 | 0,039 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,026 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,97 | 0,54 | 0,11 |

а) Котельная №3

Общая установленная мощность основного оборудования 2,15 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (в 2014г. будет равна установленной): 2,15Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 1,075Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,075Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,786Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,04 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,25Гкал/ч.

Изменений в последующие годы не планируется.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в Таблице 1.1

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №3. Таблица 1.2

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,15 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,15 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,075 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,075 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,786 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,016 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,25 |

### Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективный топливно-энергетический баланс на 2014 год.

а) Котельная №1

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 404т/год.

Тепло сожженного топлива: 4116 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 288Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 107 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 72 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 3579 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  70 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №1 на 2014-2016гг. представлены в Таблице 2.

Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №1. Таблица 2

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 404 | 646 | 849 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 4116 | 6585 | 8659 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 288 | 527 | 779 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 107 | 165 | 216 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 72 | 110 | 144 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 3579 | 5488 | 7216 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 70 | 296 | 303 |

а) Котельная №2

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 181т/год.

Тепло сожженного топлива: 1851 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 130Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 46 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 31 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 1542 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  102 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №2 на 2014-2016гг. представлены в Таблице 2.1

Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №2. Таблица 2.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 181 | 326 | 467 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1851 | 3326 | 4766 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 130 | 266 | 429 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 46 | 83 | 119 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 31 | 55 | 79 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1542 | 2772 | 3972 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 102 | 150 | 167 |

а) Котельная №3

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 305т/год.

Тепло сожженного топлива: 3106 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 217Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 81 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 54 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 2701 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  53 Гкал/год.

Изменений показателей Котельной №3 в последующие годы не планируется.

Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №3. Таблица 2.2

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 305 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 3106 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 217 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 81 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 54 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2701 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 53 |

### Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предварительная стоимость Котельной №1, Котельной №2 и Котельной №3 в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до с. Несь, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 43’000’000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью не менее 6 км по предварительной оценке составляет не менее 42’000’000 рублей.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   с. Несь

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения.

Для теплоснабжения села Несь используется исключительно индивидуальные системы теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Несь. Таблица 1

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| улица НАБЕРЕЖНАЯ |
| 1 | ул. Набережная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 2 | ул. Набережная, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 3 | ул. Набережная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 4 | ул. Набережная, д. 4 | жилой дом | печное |
| 5 | ул. Набережная, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 6 | ул. Набережная, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 7 | ул. Набережная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 8 | ул. Набережная, д. 7 а | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 9 | ул. Набережная, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 10 | ул. Набережная, д. 9 | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 11 | ул. Набережная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 12 | ул. Набережная, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 13 | ул. Набережная, д. 12 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 14 | ул. Набережная, д. 13 | склад | не отапливается |
| 15 | ул. Набережная, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 16 | ул. Набережная, д. 15 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 17 | ул. Набережная, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 18 | ул. Набережная, д. 17 | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 19 | ул. Набережная, д. 18 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 20 | ул. Набережная, д. 19 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 21 | ул. Набережная, д. 20 | Старое здание администрации | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 22 | ул. Набережная, д. 20а | жилой дом | электрическое |
| 23 | ул. Набережная, д. 21 | жилой дом | печное |
| 24 | ул. Набережная, д. 22 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 25 | ул. Набережная, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 26 | ул. Набережная, д. 24 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 27 | ул. Набережная, д. 25 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 28 | ул. Набережная, д. 26 | 2-х кв. жилой дом | печное |
| 29 | ул. Набережная, д. 27 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 30 | ул. Набережная, д. 28 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 31 | ул. Набережная, д. 29 | 2-х кв. жилой дом | печное |
| 32 | ул. Набережная, д. 30 | 4-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 33 | ул. Набережная, д. 31 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 34 | ул. Набережная, д. 32 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 35 | ул. Набережная, д. 33 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 36 | ул. Набережная, д. 34 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 37 | ул. Набережная, д. 35 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| улица МЕХАНИЗАТОРОВ |
| 38 | ул. Механизаторов, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 39 | ул. Механизаторов, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 40 | ул. Механизаторов, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 41 | ул. Механизаторов, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 42 | ул. Механизаторов, д. 6 | жилой дом | печное |
| 43 | ул. Механизаторов, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 44 | ул. Механизаторов, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 45 | ул. Механизаторов, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 46 | ул. Механизаторов, д. 9а | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 47 | ул. Механизаторов, д. 9б | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 48 | ул. Механизаторов, д. 10 | жилой дом | электрическое |
| 49 | ул. Механизаторов, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 50 | ул. Механизаторов, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 51 | ул. Механизаторов, д. 13 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 52 | ул. Механизаторов, д. 14 | храм | электрическое |
| улица ПРОФСОЮЗНАЯ |
| 53 | ул. Профсоюзная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 54 | ул. Профсоюзная, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 55 | ул. Профсоюзная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 56 | ул. Профсоюзная, д. 4 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 57 | ул. Профсоюзная, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 58 | ул. Профсоюзная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 59 | ул. Профсоюзная, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 60 | ул. Профсоюзная, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 61 | ул. Профсоюзная, д. 9а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 62 | ул. Профсоюзная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 63 | ул. Профсоюзная, д. 10а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 64 | ул. Профсоюзная, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 65 | ул. Профсоюзная, д. 11а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 66 | ул. Профсоюзная, д. 11б | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 67 | ул. Профсоюзная, д. 12 | почта | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 68 | ул. Профсоюзная, д. 12а | ЛТУ | электрическое |
| 69 | ул. Профсоюзная, д. 12б | 3-х кв. дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 70 | ул. Профсоюзная, д. 13 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 71 | ул. Профсоюзная, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 72 | ул. Профсоюзная, д. 15 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 73 | ул. Профсоюзная, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 74 | ул. Профсоюзная, д. 17 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 75 | ул. Профсоюзная, д. 18 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 76 | ул. Профсоюзная, д. 19 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 77 | ул. Профсоюзная, д. 20 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица НОВАЯ |
| 78 | ул. Новая, д. 1 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 79 | ул. Новая, д. 1а | аэропорт | электрическое |
| 80 | ул. Новая, д. 2 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 81 | ул. Новая, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 82 | ул. Новая, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 83 | ул. Новая, д. 5а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 84 | ул. Новая, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица ОЗЕРНАЯ |
| 85 | ул. Озерная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 86 | ул. Озерная, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | ул. Озерная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 88 | ул. Озерная, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 89 | ул. Озерная, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 90 | ул. Озерная, д. 6 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 91 | ул. Озерная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 92 | ул. Озерная, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 93 | ул. Озерная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица ШКОЛЬНАЯ |
| 94 | ул. Школьная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 95 | ул. Школьная, д. 2 | школа | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 96 | ул. Школьная, д. 2а | интернат | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 97 | ул. Школьная, д. 2б | столовая | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 98 | ул. Школьная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 99 | ул. Школьная, д. 4 | ДНТ | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 100 | ул. Школьная, д. 4а | нач. школа | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 101 | ул. Школьная, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 102 | ул. Школьная, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 103 | ул. Школьная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 104 | ул. Школьная, д. 8 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 105 | ул. Школьная, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 106 | ул. Школьная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 107 | ул. Школьная, д. 11 | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 108 | ул. Школьная, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 109 | ул. Школьная, д. 13 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 110 | ул. Школьная, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 111 | ул. Школьная, д. 15 | больница | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 112 | ул. Школьная, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 113 | ул. Школьная, д. 17 | жилой дом | печное |
| 114 | ул. Школьная, д. 17а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 115 | ул. Школьная, д. 18 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 116 | ул. Школьная, д. 19 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 117 | ул. Школьная, д. 19а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 118 | ул. Школьная, д. 20 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 119 | ул. Школьная, д. 21 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 120 | ул. Школьная, д. 22 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 121 | ул. Школьная, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 122 | ул. Школьная, д. 25 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 123 | ул. Школьная, д. 27 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица СОВЕТСКАЯ |
| 124 | ул. Советская, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 125 | ул. Советская, д. 4 | жилой дом | печное |
| 126 | ул. Советская, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 127 | ул. Советская, д. 6 | пекарня | индивидуальный котел на жидком топливе |
| 128 | ул. Советская, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 129 | ул. Советская, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 130 | ул. Советская, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 131 | ул. Советская, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 132 | ул. Советская, д. 11 | детский сад | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 133 | ул. Советская, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 134 | ул. Советская, д. 13 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 135 | ул. Советская, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 136 | ул. Советская, д. 15 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 137 | ул. Советская, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 138 | ул. Советская, д. 17 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 139 | ул. Советская, д. 18 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 140 | ул. Советская, д. 19 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 141 | ул. Советская, д. 20 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 142 | ул. Советская, д. 21 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 | ул. Советская, д. 22 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 144 | ул. Советская, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 145 | ул. Советская, д. 24 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 146 | ул. Советская, д. 25 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 147 | ул. Советская, д. 26 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 148 | ул. Советская, д. 27 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 149 | ул. Советская, д. 28 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 150 | ул. Советская, д. 29 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 151 | ул. Советская, д. 30 | 4-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 152 | ул. Советская, д. 31 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 153 | ул. Советская, д. 32 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 154 | ул. Советская, д. 33 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 155 | ул. Советская, д. 34 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 156 | ул. Советская, д. 35 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 157 | ул. Советская, д. 36 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 158 | ул. Советская, д. 37 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 159 | ул. Советская, д. 38 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 160 | ул. Советская, д. 39 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 161 | ул. Советская, д. 40 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 162 | ул. Советская, д. 41 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица КОЛХОЗНАЯ |
| 163 | ул. Колхозная, д. 1 | старое здание Администрации | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 164 | ул. Колхозная, д. 2 | жилой дом | Печное |
| 165 | ул. Колхозная, д. 3 | библиотека | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 166 | ул. Колхозная, д. 3а | новое здание Администрации | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 167 | ул. Колхозная, д. 4 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 168 | ул. Колхозная, д. 5 | жилой дом | Печное |
| 169 | ул. Колхозная, д. 6 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 170 | ул. Колхозная, д. 7 | административное здание | индивидуальный котел на жидком топливе |
| 171 | ул. Колхозная, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 172 | ул. Колхозная, д. 9 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 173 | ул. Колхозная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 174 | ул. Колхозная, д. 11 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 175 | ул. Колхозная, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 176 | ул. Колхозная, д. 13 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 177 | ул. Колхозная, д. 13а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 178 | ул. Колхозная, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 179 | ул. Колхозная, д. 15 | филиал детского сада | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 180 | ул. Колхозная, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 181 | ул. Колхозная, д. 17 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 182 | ул. Колхозная, д. 18 | 2-х кв. жилой дом | печное |
| 183 | ул. Колхозная, д. 19 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 184 | ул. Колхозная, д. 20 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 185 | ул. Колхозная, д. 21 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 186 | ул. Колхозная, д. 22 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 187 | ул. Колхозная, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 188 | ул. Колхозная, д. 24 | пекарня | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 189 | ул. Колхозная, д. 24а | магазин | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 190 | ул. Колхозная, д. 25 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 191 | ул. Колхозная, д. 26 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 192 | ул. Колхозная, д. 27 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 193 | ул. Колхозная, д. 28 | 4-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 194 | ул. Колхозная, д. 29 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 195 | ул. Колхозная, д. 30 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 196 | ул. Колхозная, д. 31 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 197 | ул. Колхозная, д. 32 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 198 | ул. Колхозная, д. 33 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 199 | ул. Колхозная, д. 34 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 200 | ул. Колхозная, д. 35 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 201 | ул. Колхозная, д. 36 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 202 | ул. Колхозная, д. 37 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 203 | ул. Колхозная, д. 38 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 204 | ул. Колхозная, д. 39 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 205 | ул. Колхозная, д. 40 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 206 | ул. Колхозная, д. 41 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 207 | ул. Колхозная, д. 43 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 208 | ул. Колхозная, д. 45 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица ЗАРЕЧНАЯ |
| 209 | ул. Заречная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 210 | ул. Заречная, д. 2 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 211 | ул. Заречная, д. 2а | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 212 | ул. Заречная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 213 | ул. Заречная, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 214 | ул. Заречная, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 215 | ул. Заречная, д. 5а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 216 | ул. Заречная, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 217 | ул. Заречная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 218 | ул. Заречная, д. 7а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 219 | ул. Заречная, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 220 | ул. Заречная, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 221 | ул. Заречная, д. 9а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 222 | ул. Заречная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 223 | ул. Заречная, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 224 | ул. Заречная, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 225 | ул. Заречная, д. 13 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 226 | ул. Заречная, д. 14 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 227 | ул. Заречная, д. 14а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 228 | ул. Заречная, д. 15 | жилой дом | печное |
| 229 | ул. Заречная, д. 16 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 230 | ул. Заречная, д. 17 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 231 | ул. Заречная, д. 18 | 2-х кв. жилой дом | печное |
| 232 | ул. Заречная, д. 19 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 233 | ул. Заречная, д. 20 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 234 | ул. Заречная, д. 20а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 235 | ул. Заречная, д. 21 | баня | индивидуальный котел на жидком топливе |
| 236 | ул. Заречная, д. 22 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 237 | ул. Заречная, д. 22а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 238 | ул. Заречная, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 239 | ул. Заречная, д. 24 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 240 | ул. Заречная, д. 26а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 241 | ул. Заречная, д. 28 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица МОЛОДЕЖНАЯ |
| 242 | ул. Молодежная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 243 | ул. Молодежная, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 244 | ул. Молодежная, д. 3 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 245 | ул. Молодежная, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 246 | ул. Молодежная, д. 5 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | ул. Молодежная, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 248 | ул. Молодежная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 249 | ул. Молодежная, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 250 | ул. Молодежная, д. 9 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 251 | ул. Молодежная, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 252 | ул. Молодежная, д. 11 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 253 | ул. Молодежная, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 254 | ул. Молодежная, д. 13 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 255 | ул. Молодежная, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 256 | ул. Молодежная, д. 15 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 257 | ул. Молодежная, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 258 | ул. Молодежная, д. 17 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 259 | ул. Молодежная, д. 17а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 260 | ул. Молодежная, д. 18 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 261 | ул. Молодежная, д. 19 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 262 | ул. Молодежная, д. 20 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 263 | ул. Молодежная, д. 21 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 264 | ул. Молодежная, д. 22 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 265 | ул. Молодежная, д. 22а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 266 | ул. Молодежная, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 267 | ул. Молодежная, д. 24 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 268 | ул. Молодежная, д. 25 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица НОВОСЕЛОВ |
| 269 | ул. Новоселов, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 270 | ул. Новоселов, д. 1а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 271 | ул. Новоселов, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 272 | ул. Новоселов, д. 2а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 273 | ул. Новоселов, д. 3 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 274 | ул. Новоселов, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 275 | ул. Новоселов, д. 5 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 276 | ул. Новоселов, д. 6 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 277 | ул. Новоселов, д. 6а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 278 | ул. Новоселов, д. 7 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 279 | ул. Новоселов, д. 8 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 280 | ул. Новоселов, д. 9 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 281 | ул. Новоселов, д. 9а | магазин | электрическое |
| 282 | ул. Новоселов, д. 10 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 283 | ул. Новоселов, д. 11 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 284 | ул. Новоселов, д. 12 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 285 | ул. Новоселов, д. 13 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 286 | ул. Новоселов, д. 14 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 287 | ул. Новоселов, д. 15 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 288 | ул. Новоселов, д. 16 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 289 | ул. Новоселов, д. 17 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 290 | ул. Новоселов, д. 19 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 291 | ул. Новоселов, д. 18 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 292 | ул. Новоселов, д. 21 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 293 | ул. Новоселов, д. 20 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 294 | ул. Новоселов, д. 20а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 295 | ул. Новоселов, д. 22 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 296 | ул. Новоселов, д. 23 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 297 | ул. Новоселов, д. 24 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 298 | ул. Новоселов, д. 24а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 299 | ул. Новоселов, д. 26 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | ул. Новоселов, д. 26а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица ТУНДРОВАЯ |
| 301 | ул. Тундровая, д. 1 | квартира | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 302 | ул. Тундровая, д. 2 | квартира | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 303 | ул. Тундровая, д. 3.кв.1 | 4-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 304 | ул. Тундровая, д. 3а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 305 | ул. Тундровая, д. 4 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 306 | ул. Тундровая, д. 5 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 307 | ул. Тундровая, д. 5а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 308 | ул. Тундровая, д. 6 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 309 | ул. Тундровая, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 310 | ул. Тундровая, д. 7а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 311 | ул. Тундровая, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица КОРОЛЁВА |
| 312 | ул. Королева, д. 1 а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 313 | ул. Королева, д. 1б | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 314 | ул. Королева, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 315 | ул. Королева, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 316 | ул. Королева, д. 3а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 317 | ул. Королева, д. 3б | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 318 | ул. Королева, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 319 | ул. Королева, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 320 | ул. Королева, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 321 | ул. Королева, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 322 | ул. Королева, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 323 | ул. Королева, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 324 | ул. Королева, д. 10 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 325 | ул. Королева, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 326 | ул. Королева, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 327 | ул. Королева, д. 15 | жилой дом | печное |
| 328 | ул. Королева, д. 16 | жилой дом | печное |
| улица ОЛЕННАЯ |
| 329 | ул. Оленная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 330 | ул. Оленная, д. 1а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 331 | ул. Оленная, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 332 | ул. Оленная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 333 | ул. Оленная, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 334 | ул. Оленная, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 335 | ул. Оленная, д. 6 | жилой дом | печное |
| 336 | ул. Оленная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 337 | ул. Оленная, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 338 | ул. Оленная, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| улица ЯГОДНАЯ |
| 339 | ул. Ягодная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 340 | ул. Ягодная, д. 1а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 341 | ул. Ягодная, д. 2 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 342 | ул. Ягодная, д. 2а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 343 | ул. Ягодная, д. 4 | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 344 | ул. Ягодная, д. 6 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 345 | ул. Ягодная, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 346 | ул. Ягодная, д. 11 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 347 | ул. Ягодная, д. 12 | 2-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Адрес объекта | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| улица РЕЧНАЯ |
| 348 | ул. Речная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 349 | ул. Речная, д. 1а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 350 | ул. Речная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 351 | ул. Речная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| переулок СЕВЕРНЫЙ |
| 352 | пер.Северный, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 353 | пер.Северный, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 354 | пер.Северный, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 355 | пер.Северный, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 356 | пер.Северный, д. 5а | 3-х кв. жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 357 | пер.Северный, д. 6а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 358 | пер.Северный, д. 6б | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 359 | пер.Северный, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 360 | пер.Северный, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 361 | пер.Северный, д. 8а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 362 | пер.Северный, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 363 | пер.Северный, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 364 | пер.Северный, д. 13 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 365 | пер.Северный, д. 16 | жилой дом | печное |
| улица ЮБИЛЕЙНАЯ |
| 366 | ул. Юбилейная, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 367 | ул. Юбилейная, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 368 | ул. Юбилейная, д. 3 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 369 | ул. Юбилейная, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 370 | ул. Юбилейная, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 371 | ул. Юбилейная, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 372 | ул. Юбилейная, д. 15 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 373 | ул. Юбилейная, д. 17 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| переулок ЛАХТЕННЫЙ |
| 374 | пер.Лахтенный, д. 1 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 375 | пер.Лахтенный, д. 2 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 376 | пер.Лахтенный, д. 4 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 377 | пер.Лахтенный, д. 5 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 378 | пер.Лахтенный, д. 6 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 379 | пер.Лахтенный, д. 7 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 380 | пер.Лахтенный, д. 8 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 381 | пер.Лахтенный, д. 9 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 382 | пер.Лахтенный, д. 10 | жилой дом | печное |
| 383 | пер.Лахтенный, д. 11 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 384 | пер.Лахтенный, д. 12 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 385 | пер.Лахтенный, д. 12а | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 386 | пер.Лахтенный, д. 13 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 387 | пер.Лахтенный, д. 14 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 388 | пер.Лахтенный, д. 15 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 389 | пер.Лахтенный, д. 16 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 390 | пер.Лахтенный, д. 17 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |
| 391 | пер.Лахтенный, д. 18 | жилой дом | индивидуальный котел на тв. топливе |

### Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году построить и ввести в эксплуатацию 3 источника теплоснабжения: Котельная №1, Котельная №2 и Котельная №3, а к 2016 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации села Несь.

Для реализации вышеуказанных планов необходимо:

1. Строительство трех источников тепловой энергии.

Новые котельные, работающие на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 6 МВт, 3,5МВт и 2,5 МВт. Перспективными потребителями данной котельной будут все объекты, находящиеся на территории с. Несь.

Комплектация предлагаемых котельных должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемые котельные позволят обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволят предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемых источников тепловой энергии на дизельном топливе даст возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии (повышение КПД), что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей.

- Строительство магистральных тепловых сетей.

Для обеспечения возможности подключения всех объектов жилищного фонда и общественных зданий к системе центрального теплоснабжения, необходимо запланировать строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью не менее 6 км.

### Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к Котельной №1, Котельной №2 и Котельной №3 представлены в Таблице2, Таблице 2.1 и Таблице 2.2 соответственно.

Прогноз приростов площади строительных фондов планируемых к подключению к Котельной№1. Таблица 2.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь строительных фондов, подключенных к центральной системе отопления, м2 ИТОГО | 9909 | 15309 | 20198 |
| Прирост площади строительных фондов по отношению к предыдущему году, м2 ИТОГО | 0 | 5400 | 4889 |

Прогноз приростов площади строительных фондов планируемых к подключению к Котельной №2. Таблица 2.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь строительных фондов, подключенных к центральной системе отопления, м2 ИТОГО | 4364 | 7843 | 11239 |
| Прирост площади строительных фондов по отношению к предыдущему году, м2 ИТОГО | 0 | 3479 | 3396 |

Прогноз приростов площади строительных фондов планируемых к подключению к Котельной №3. Таблица 2.2

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Площадь строительных фондов, подключенных к центральной системе отопления, м2 ИТОГО | 6793 |
| Прирост площади строительных фондов по отношению к предыдущему году, м2 ИТОГО | 0 |

*Для Котельной №3 расчет произведен с перспективой только на 2014 год ввиду отсутствия перспектив подключения в дальнейшем.

2) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) перспективными потребителями Котельной №1, Котельной №2 и Котельной №3 представлены в Таблице3, Таблице 3.1 и Таблице 3.2 соответственно. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии потребителями Котельной№1. Таблица 3.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 1,173 | 1,798 | 2,364 |
| Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,000 | 0,625 | 0,566 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 2,74МВт(2,364Гкал/ч).

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии потребителями Котельной№2. Таблица 3.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,505 | 0,908 | 1,301 |
| Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,000 | 0,403 | 0,393 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 1,51МВт(1,301Гкал/ч).

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии потребителями Котельной№3. Таблица 3.2

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,786 |
| Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 0,912МВт(0,786Гкал/ч).

3) Перспективные годовые показатели потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями Котельной №1, Котельной №2 и Котельной №3 представлены в Таблице 4, Таблице 4.1 и Таблице 4.2 соответственно.

Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями Котельной №1. Таблица 4

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год ИТОГО | 3579 | 5488 | 7216 |

Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями Котельной №2. Таблица 4.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год ИТОГО | 1542 | 2772 | 3972 |

Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителями Котельной №3. Таблица 4.2

| 3 | 2014 г. |
| --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год ИТОГО | 2701 |

4) Нормативы потребления тепловой энергии для населения МО «Канинский сельсовет» на отопление на данный момент не установлены.

### Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки  потребителей Котельной №1, Котельной №2 и Котельной №3 представлены в Таблице 5, Таблице 5.1 и Таблице 5.2 соответственно.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1. Таблица 5.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,10 | 5,05 | 5,00 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,550 | 2,525 | 2,499 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 2,550 | 2,525 | 2,499 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1,173 | 1,798 | 2,364 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,035 | 0,054 | 0,071 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,023 | 0,036 | 0,047 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,32 | 0,64 | 0,02 |

Баланс тепловой мощности перспективной Котельной №1, представленный в Таблице5, показывает, что мощности планируемой котельной будет достаточно для обеспечения надежного теплоснабжения всех потенциальных потребителей с  100% резервированием. 100% резервирование необходимо согласно СНиП II-35-76.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №2. Таблица 5.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,01 | 2,98 | 2,95 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,505 | 1,490 | 1,475 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,505 | 1,490 | 1,475 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,505 | 0,908 | 1,301 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,027 | 0,039 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,026 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,97 | 0,54 | 0,11 |

Баланс тепловой мощности перспективной Котельной №2, представленный в Таблице5.1, показывает, что мощности планируемой котельной будет достаточно для обеспечения надежного теплоснабжения всех потенциальных потребителей с  100% резервированием. 100% резервирование необходимо согласно СНиП II-35-76.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №3. Таблица 5.2

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,15 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,15 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,075 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,075 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,786 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,024 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,016 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,25 |

Баланс тепловой мощности перспективной Котельной №3, представленный в Таблице5.2, показывает, что мощности планируемой котельной будет достаточно для обеспечения надежного теплоснабжения всех потенциальных потребителей с  100% резервированием. 100% резервирование необходимо согласно СНиП II-35-76.

### Раздел 5.  Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №1, Котельной №2 и Котельной №3 представлены в Таблице 6, Таблице 6.1 и Таблице 6.2 соответственно. Баланс рассчитан при среднегодовой температуре наружного воздуха -5°С.

Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №1. Таблица 6

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 404 | 646 | 849 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 4116 | 6585 | 8659 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 288 | 527 | 779 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 107 | 165 | 216 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 72 | 110 | 144 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 3579 | 5488 | 7216 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 70 | 296 | 303 |

Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №2. Таблица 6.1

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 181 | 326 | 467 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1851 | 3326 | 4766 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 130 | 266 | 429 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 46 | 83 | 119 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 31 | 55 | 79 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1542 | 2772 | 3972 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 102 | 150 | 167 |

Перспективные топливно-энергетические балансы Котельной №3. Таблица 6.2

|  | 2014 г. |
| --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 305 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 3106 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 217 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 81 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 54 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2701 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 53 |

2) Работа предлагаемых источников теплоснабжения планируется только на дизельном топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас планируется создавать из топлива, аналогичного основному, в количестве не менее 25% от потребности в основном топливе.

### Раздел 6. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источника теплоснабжения.

Котельная №1 установленной мощностью 6 МВт.

По предварительным расчетам стоимость котельной на октябрь 2011 года составляет порядка 13’000’000 рублей. Стоимость приведена без учета дымовой трубы, газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставки до с. Несь. Стоимость дымовой трубы из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией на октябрь 2011 года составляет порядка 1’500’000 рублей.

Итого предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до с. Несь, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 19’000’000.

Котельная №2 установленной мощностью 3.5 МВт.

По предварительным расчетам стоимость котельной на октябрь 2011 года составляет порядка 7’500’000 рублей. Стоимость приведена без учета дымовой трубы, газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставки до с. Несь. Стоимость дымовой трубы из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией на октябрь 2011 года составляет порядка 1’000’000 рублей.

Итого предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до с. Несь, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 12’000’000.

Котельная №3 установленной мощностью 2.5 МВт.

По предварительным расчетам стоимость котельной на октябрь 2011 года составляет порядка 6’500’000 рублей. Стоимость приведена без учета дымовой трубы, газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставки до с. Несь. Стоимость дымовой трубы из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией на октябрь 2011 года составляет порядка 900’000 рублей.

Итого предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до с. Несь, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 12’000’000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью не менее 6 км по предварительной оценке составляет не менее 42’000’000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.